Barwniki

Spośród wszystkich stosowanych obecnie barwników najbardziej rozpowszechnione są barwniki azowe, stanowiące około 60% wszystkich produkowanych na skalę techniczną środków barwiących. Wynika to ze stosunkowo prostej metody ich syntezy polegającej na wykorzystaniu dwóch reakcji chemicznych – diazowania (Rys1) i sprzęgania (Rys2).

Proces diazowania amin aromatycznych prowadzi się w wodzie, w środowisku kwaśnym, przy użyciu azotanu (II) sodu (NaNO2), z którego po reakcji z HCl powstaje kwas azotowy (III) (HNO2).

Rys. 1. Schemat reakcji diazowania

Do procesu sprzęgania stosowane są pochodne związków aromatycznych z grupą aminową (np. anilina) lub z grupą hydroksylową (np. fenol, β-naftol) (Rys. 2).

Anilina (A), fenol (B), β-naftol (C).

Rys. 2.  Schemat reakcji sprzęgania

Oranż β-naftolowy

W syntezie oranżu β-naftolowego zamiast aniliny (która posiada nieprzyjemny zapach) można zastosować kwas sulfanilowy.

Rys. 3. Synteza oranżu  β-naftolowego

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny :

kwas sulfanilowy x 2H2O                      2,2 g  (0,01 mola)

azotan (III) sodu                                     0,92 g (0,013 mola)

kwas solny stężony                                2,6 cm3

β-naftol                                                  1,8 g (0,012 mola)

wodorotlenek sodu

zlewka

źródło ciepła

termometr

cylinder miarowy

łaźnia lodowa

kolba ssawkowa z lejkiem Buchnera

Wykonanie syntezy

- W zlewce o pojemności 50 cm3 umieścić 2.2 g kwasu sulfanilowego i 18 cm3 roztworu NaOH (roztwór I) i ogrzewać w łaźni wodnej, mieszając, aż do rozpuszczenia osadu.

- Mieszaninę reakcyjną ochłodzić w łaźni lodowej do temperatury 15°C i dodać do niej roztwór 0.92 g azotanu (III) sodu, rozpuszczonego w 5 cm3 wody.

- Zawartość zlewki wlać powoli, mieszając, do zlewki o pojemności 250 cm3 umieszczonej w łaźni lodowej, zawierającej 2,6 cm3 stężonego kwasu solnego i 2 kostki lodu (podczas wkraplania temperatura nie powinna przekroczyć 5°C).

- W zlewce zaczyna wytrącać się osad soli diazoniowej. Mieszaninę pozostawić na 15 min. mieszając od czasu do czasu w celu całkowitego wytrącenia się osadu.

- W międzyczasie przygotować roztwór β-naftolu: 1,8 g β-naftolu rozpuścić w 10 cm3 roztworu NaOH (roztwór II) i ochłodzić do 5°C w łaźni lodowej.

- Do otrzymanej zawiesiny soli diazoniowej dodawać, energicznie mieszając, roztwór β-naftolu , utrzymując temperaturę poniżej 10°C (łaźnia lodowa).

- Mieszanie i chłodzenie kontynuować przez 10 min.

- Po zakończeniu reakcji sprzęgania zawartość zlewki ogrzać do 70°C, dodać stopniowo 5 g NaCl i roztwór mieszać do rozpuszczenia osadu.

- Sprawdzić pH papierkiem wskaźnikowym i jeśli jest powyżej 7 zakwasić dodając kroplami kwas octowy do pH=6.

- Mieszaninę schłodzić w łaźni lodowej.

- Otrzymany barwnik odsączyć na lejku Büchnera i wysuszyć.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Tytuł eksperymentu

- Równanie reakcji syntezy oranżu β-naftolowego.

- Uzupełnioną tabelkę zamieszczoną poniżej.

| Substraty | Masa molowa | Masa substancji użyta do reakcji | Ilość moli użytych do reakcji |
| --- | --- | --- | --- |
| kwas sulfanilowy |  |  |  |
| β-naftol |  |  |  |

- Wyliczenie wydajności reakcji z wyjaśnieniami.

- Uzupełnioną tabelkę zamieszczoną poniżej.

| Produkt | Masa molowa | Otrzymana masa substancji | Wydajność |
| --- | --- | --- | --- |
| Oranż β-naftolowy |  |  |  |