Destylacja prosta

Destylacja jest najważniejszą metodą rozdzielania i oczyszczania substancji ciekłych.   Metoda ta pozwala na rozdzielenie substancji różniących się temperaturami wrzenia. Polega ona na ogrzewaniu do wrzenia ciekłej mieszaniny różnych związków i skraplaniu powstających par w chłodnicy. Znając temperaturę wrzenia substancji oczyszczanej zbieramy do odbieralnika frakcję skraplającą się w danej temperaturze .

Zestaw aparatury do destylacji (Rys. 1) składa się z:

kolby okrągłodennej (1)

termometru (2)

chłodnicy z nasadką (3)

odbieralnika (4)

Rys. 1. Zestaw aparatury do destylacji.

Oczyszczanie technicznego etanolu na drodze destylacji

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny:

techniczny etanol

zestaw szklany do destylacji prostej i źródło ciepła

cylindry miarowe o pojemności 1 dcm3 i 0.5 dcm3

alkoholomierz

kolbka stożkowa  (odbieralnik)

Wykonanie ćwiczenia

Zmierzyć alkoholomierzem zawartość procentową alkoholu w technicznym etanolu. Umieścić 350 cm3 technicznego etanolu w kolbie destylacyjnej. Aby zapobiec przegrzaniu się cieczy, wrzucić do kolby kamyczek wrzenny. Po zmontowaniu aparatury włączyć wodę w chłodnicy. Rozpocząć destylację i obserwować temperaturę. Zbierać frakcję o temperaturze wrzenia 78-80oC. Po zakończeniu destylacji zmierzyć alkoholomierzem zawartość alkoholu w destylacie oraz zmierzyć cylindrem objętość frakcji właściwej (zbieranej w temperaturze 78-800C ).

Sprawozdanie powinno zawierać: tytuł ćwiczenia, odczytaną alkoholomierzem procentową zawartość etanolu w alkoholu technicznym i w destylacie, otrzymaną objętość destylatu (cm3) oraz obliczoną % wydajność destylacji (ile procent czystego alkoholu otrzymano po destylacji w odniesieniu do zawartości czystego alkoholu w wyjściowych 350 cm3 technicznego alkoholu) .

| Objętość alkoholu tech. przed destylacją |  |
| --- | --- |
| Zawartość % czystego alkoholu przed destylacją |  |
| Objętość czystego alkoholu po destylacji |  |
| Zawartość % czystego alkoholu po destylacji |  |

Obliczenie wydajności destylacji: