Dibenzylidenoaceton

Kondnsacja aldolowa jest to reakcja zachodząca pomiędzy dwiema cząsteczkami związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) w środowisku zasadowym. Jon OH- pochodzący od mocnej zasady (NaOH) odrywa H+ od atomu węgla sąsiadującego z grupą karbonylową (tzw. węgla α). Na węglu α pozostaje wolna para elektronów, która  atakuje karbonylowy atom węgla w drugiej cząsteczce związku karbonylowego. Ostatnim etapem jest eliminacja cząsteczki wody, która daje -nienasycony związek karbonylowy. Poniżej podany jest przykład kondensacji aldolowej, zachodzącej pomiędzy dwiema cząsteczkami aldehydu octowego.

Reakcja kondensacji aldolowej zachodzi podczas syntezy kolagenu i jest odpowiedzialna za tworzenie wewnątrzcząsteczkowych i międzycząsteczkowych wiązań krzyżowych wzmacniających strukturę kolagenu. Kolagen jest to białko występujące między innymi w kościach i zębach.

Reakcja powstawania dibenzylidenoacetonu jest przykładem podwójnej kondensacji aldolowej i zachodzi według schematu:

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny :

aldehyd benzoesowy             		5,0 cm3 (0,05 mola)

aceton                                                 1,9 cm3 (0,025 mola)

wodorotlenk sodu                              5,0 g

etanol

kolba okrągłodenna dwuszyjna

termometr

kolbka Erlenmayera na 50 cm3

chłodnica zwrotna

mieszadło magnetyczne

łaźnia wodna

kolba ssawkowa z lejkiem Buchnera

kolba okrągłodenna na 250 cm3

cylinder miarowy

bagietka

# Wykonanie syntezy

- Do kolby dwuszyjnej zaopatrzonej w termometr, umieszczonej nad mieszadłem magnetycznym wlać zimny  roztwór 5 g wodorotlenku sodu w 50 cm3 wody i 40 cm3 etanolu.

- Kolbę zanurzyć w łaźni z zimną wodą.

- W kolbce Erlenmayera umieścić 5 cm3 aldehydu benzoesowego i 1,9 cm3 acetonu.

- Dodać połowę przygotowanej mieszaniny do kolby dwuszyjnej, enegicznie mieszając zawartość kolby mieszadłem magnetycznym.

- Temperaturę mieszaniny utrzymywać w granicach 20-250C.

- Po paru minutach zaczyna  się tworzyć kłaczkowaty osad.

- Po 10 min dodać pozostałą część mieszaniny aldehydu octowego z acetonem i zawartość kolby mieszać przez 20 min.

- Otrzymany osad odsączyć pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Buchnera i przemyć dokładnie wodą do całkowitego usunięcia  wodorotlenku sodu (wobec papierka wskaźnikowego).

- Surowy osad przekrystalizować z etanolu. Początkowo dodać niewielką ilość etanolu i ogrzewać do wrzenia. Jeśli osad nie rozpuści sie całkowicie zwiększyć ilość etanolu.

- Etanolowy roztwór zostawić do ostygnięcia, chłodząc kolbę zimną wodą.

- Wykrystalizowany preparat odsączyć na lejku Buchnera, wysuszyć i zważyć.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Tytuł eksperymentu

- Równanie reakcji syntezy dibenzylidenoacetonu

- Uzupełnioną tabelkę zamieszczoną poniżej.

| Substraty | Masa molowa | Masa substancji użyta do reakcji | Ilość moli użytych do reakcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Aldehyd benzoesowy (d=1,06 g/cm3) |  |  |  |
| Aceton (d=0,76 g/cm3) |  |  |  |

- Wyliczenie wydajności reakcji z wyjaśnieniami.

- Uzupełnioną tabelkę zamieszczoną poniżej.

| Produkt | Masa molowa | Otrzymana masa substancji | Wydajność |
| --- | --- | --- | --- |
| Dibenzylidenoaceton |  |  |  |